## Slide 1: Interventi su immobili in Carta per la Qualità procedure, criteri, indicazioni
Arch. Maddalena Capobianco
Carta per la Qualità è un elaborato del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008.
È costituita da:
- 34 fogli in scala 1:10.000 (Elaborato G1)
- “Guida per la Qualità degli interventi” (elaborato G2)
- Allegati alla Guida G2: A1. L'archivio dei casi reali dei tessuti
- A2. Gli abachi storico formativi dei tipi edilizi
- A3. L'Atlante FUTURO-REMOTO delle cartografie storiche.

## Slide 2: Art.16. Carta per la Qualità
1. Nell’elaborato G1.“Carta per la Qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:
a) morfologie degli impianti urbani;
b) elementi degli spazi aperti;
c) edifici con tipologia edilizia speciale;
d) edifici e complessi edilizi moderni;
e) preesistenze archeologico monumentali;
f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.
2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi
individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.

## Slide 3: La Qualità nella storia di Roma
Capitale della Repubblica Italiana, capoluogo dell’omonima città metropolitana e della Regione Lazio
Con 2,863,843 abitanti è il comune più popoloso d’Italia ed il quarto dell’Unione Europea dopo Londra, Berlino e Madrid
Con 1 287,36 Kmq è il comune più esteso d’Italia e
la quinta città più estesa del continente europeo, dopo Mosca, Istanbul, Londra e San Pietroburgo
È articolata in 15 Municipalità, ciascuna delle quali costituisce una città con proprie caratteristiche intrinseche

## Slide 14: Strumenti per la salvaguardia del decoro di Roma XIX sec.

## Slide 15: La Città Storica
Il concetto stesso di «città Storica» è da considerare uno dei punti di forza del PRG romano che vede il superamento di quello di Centro storico, estendendone il valore, oltre le mura Aureliane, anche a tutti gli insediamenti otto-novecenteschi e di architettura contemporanea rappresentativi dell'identità e della memoria della comunità.
Le norme dedicate alla Città Storica, oltre ad indicare le trasformazioni consentite dal PRG, fanno un costante e specifico rimando all’allegato G2 che, ne esplicita le caratteristiche e le metodologie di intervento «tessuto per tessuto» e per tipologia architettonica, ed in questo senso assumono una valenza prescrittiva per le modalità di intervento. Per la prima volta uno strumento urbanistico fornisce oltre alle norme tecniche attuative una modalità di intervento per il restauro urbano e per il restauro architettonico

## Slide 16: Carta per la Qualità – Tavole G1A – G1B – G1C
Morfologie degli impianti urbani
Edifici significativi
della città contemporanea
La “Carta per la Qualità” della città contemporanea è stata realizzata da un gruppo di lavoro costituito da Piero Ostilio Rossi, responsabile scientifico. Nel suo complesso, lo studio, finalizzato alla selezione di opere e di tessuti urbani qualitativamente rilevanti tra i manufatti degli ultimi cento anni, si è proposto di attivare una nuova attenzione critica verso la città contemporanea.
La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha realizzato il censimento dei beni archeologici, dell’archeologia industriale, di casali e ville storiche, questi ultimi confluiti nella Carta per la Qualità dalla Carta dell’Agro Romano. Per ognuno dei beni censiti è redatta una scheda informativa e fotografica, frutto di un colossale quanto prezioso lavoro di rilevamenti e ricerche storiche
Mappatura dei reperti archeologici visibili

## Slide 17
Carta per la Qualità tavola G1.a Morfologie degli impianti urbani
Tavola degli impianti che rivestono un ruolo rilevante dal punto di vista tipologico, funzionale e dell’assetto urbano della Città.
La sua configurazione non ha un perimetro definito, ma appare come il risultato di una esplosione che da un nucleo centrale compatto si proietta per punti, per elementi discreti, sin nelle periferie più recenti della città.

## Slide 18
Carta per la Qualità tavola G1.b Individuazione dei singoli beni o complessi di beni
Mappa dei beni architettonici e delle opere significative della città contemporanea, si propone di attivare un’attenzione critica verso la città contemporanea, individuando un ricchissimo campionario di manufatti. Si tratta di edifici e di complessi di edifici di notevole e riconosciuta qualità urbana o di edifici e complessi di edifici di rilevante valore simbolico che contribuiscono a definire il carattere e l’identità dei luoghi.

## Slide 19
Carta per la Qualità tavola G1.c Mappatura delle emergenze archeologiche visibili
Mappatura delle preesistenze archeologiche visibili o da perimetrare, presenti nel territorio comunale. Particolarmente interessante è notare la traccia del perimetro delle mura aureliane che delimita la parte di città storica dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

## Slide 20
2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.

## Slide 21
9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze.
10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati.

## Slide 22
Nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:
morfologie degli impianti urbani;
elementi degli spazi aperti;
edifici con tipologia edilizia speciale;
edifici e complessi edilizi moderni;
preesistenze archeologico monumentali;
deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.
2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.
3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”.

## Slide 23: Il protocollo d’intesa del 2019

## Slide 24: La Guida G2 per la Qualità degli interventi

## Slide 32
Nel ripercorrere i 15 anni di attività sottesa alla gestione ed attuazione della “Carta per la Qualità”, c’è una frase che è risultata essere la chiave di lettura di tutto questo percorso:
“Si progredisce solo insieme, ci si salva solo insieme”
Cioè a dire che ripristinare le relazioni solidali di collaborazione all’interno dell’Amministrazione e cooperare con i cittadini (professionisti o soggetti proponenti) sono gli ingredienti sui quali investire per adeguare il proprio ruolo alle sfide del XXI secolo, prima fra tutte la qualità urbana. Oggi solo una piattaforma aperta che offra gli strumenti e le opportunità alle persone e alla società è in grado di dare risposte mettendo a fattor comune le competenze e conoscenze individuali.
La collaborazione, pensata come protocollo, è dunque uno strumento costruito attraverso la partecipazione diretta di attori diversi per natura giuridica e legittimi interessi:
la Sovrintendenza Capitolina, i Dipartimenti, le Unità tecniche dei Municipi, interessati a dotarsi di uno strumento di aiuto alle decisioni che qualifichi i progetti per la collettività, velocizzando le complesse procedure amministrative;
i soggetti proponenti, interessati a migliorare le garanzie sulla tenuta dei progetti e ridurre il rischio dei loro investimenti;
i professionisti, interessati a portare il loro contributo di esperienza per far crescere una cultura urbanistica capace di governare la complessità e premiare le competenze.

## Slide 33
riconfigurazione del rapporto con le imprese esecutrici
con creazione di manodopera specializzata
collaborazione di
aziende leader del settore
standardizzazione di tecniche, di principi e di criteri di Qualità, come “consuetudine progettuale” quotidiana
VENTAGLIO DELL’AZIONE PUBBLICA
dalla semplice e acritica erogazione di pareri
alla diffusione di tecnologia ed alla condivisione di criteri, indirizzi e valori
BENEFICI TANGIBILI
“formazione permanente”
di funzionari, professionisti, cittadini, tecnici del settore, imprese ed aziende specializzate
ridisegno dinamiche tra pubblico e privato da scala di priorità a complice progettualità

## Slide 34
BENEFICI INTANGIBILI
valorizzazione dell’immagine urbana, dalla fruizione della Qualità, dalla educazione al bello
felicità pubblica e privata
coscienza e consapevolezza della propria identità attraverso il riconoscimento e la riappropriazione dell'identità storica e qualitativa della città
acquisizione della consapevolezza che l’efficacia dell’azione amministrativa, si possa tradurre in risoluzione di casi concreti. In un momento molto delicato per la città Roma prende forma l’idea che l’Amministrazione possa produrre risultati di benessere e benefici per ciascuno, singolo o collettività.

## Slide 35
“Si progredisce solo insieme,
ci si salva solo insieme”
Occorre consentire alle persone di
coltivare sé stesse
e occorre consentire loro di
vivere ambiti di Qualità.
Perché da questo può dipendere la
felicità pubblica e privata
GRAZIE A TUTTI